РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дровяная банная печь

(аппарат) АКТВ

Прометей-25Э, Прометей–30Э, Прометей-40Э,

Настоятельно рекомендуется ознакомиться перед началом                            проведения монтажных работ!

Конструкция изделий постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные расхождения документации с приобретенным Вами изделием.

Оглавление

Общая информация

Особенности конструкции и применяемых материалов

Техническое описание конструкция печи

Технические характеристики

Выбор модели печи

Выбор бака для воды

Печи с дистанционным нагревом воды

Выбор камней

Монтаж печи

Требования пожарной безопасности

Схема установки печи

Монтаж дымохода

Воздухообмен в парилке

Эксплуатация печи

Ввод в эксплуатацию (разжигание)

Правила эксплуатации печи

Возможные неисправности и способы их устранения

Гарантийные обязательства

Общие сведения:

Экологичный газогенераторный аппарат предназначен для  отопления помещений, например, бань и нагревания  воды.

Особенности конструкции и применяемых материалов:

Преимущества печей «Прометей Эконом» в сравнении с аналогами:

- более низкое потребление топлива благодаря функции газогенерации;

- жаростойкая и кислотостойкая нержавеющая сталь (хром 18%);

-высокотемпературный газогенераторный режим работы ;

- возможность регулирования времени нагрева воды;

- комфортная топка аппарата.

-отсутствие температурных деформаций изделия, благодаря 	спиралевидной форме топки.

Техническое описание:

Рис 1.

Предлагаемый  аппарат на рис.1  выполнен из жаростойкой нержавеющей стали в форме горизонтально расположенного цилиндра 1 с накатанной спиралью и вваренной в него соединительной дымовой  трубой 2, в которую вставлен  воздушный теплообменник 3, представляющий собой горизонтально расположенный цилиндр, в который с одной стороны вставлен регулируемый  по производительности теплообменник 4  для нагрева воды с патрубками. Выход дымовых газов происходит через дымовую трубу 11 .

Топочная камера закрыта с одной коническим днищем 5, а с другой -  горловиной 5, в которую вмонтирована дверца для закладки топлива 7  с регулируемой заслонкой подачи воздуха 8. В нижнюю часть топочной камеры вставлен колосниковый оборот 9, который является неотъемлемой частью, совместно с горелкой-катализатором 10  устройства, обеспечивающего работу печки в газогенераторном режиме. Для облегчения розжига и снижения задымления при закладке служит поворотный шибер 12.

Аппарат работает следующим образом:

Летучие продукты термического разложения топлива  (газы, смола, пары воды), образующиеся при сжигании топлива   в камере газификации (в камере, перегородкой за горелкой -катализатором), смешиваются с перегретым  в колосниковом обороте  воздухом, воспламеняются снизу  и движутся вверх,  сгорают  в камере газогенерации 13 и пройдя через  теплообменник 3  выводятся из аппарата  через дымовую трубу 11.

Технические характеристики:

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | АКТВ-25 (Прометей- 25Э) | АКТВ-30 (Прометей- 30Э | АКТВ-40 (Прометей- 40Э) |  |
| 1.Объем парилки до, м3 | 25 | 30 | 40 |  |
| 2.Длина поленьев, м | 0,45 | 0,55 | 0,7 |  |
| 3. Габаритные размеры, мм, не более - высота | 1000 | 1080 | 1350 |  |
| - ширина | 510 | 510 | 510 |  |
| - длина, мм | 830 | 880 | 1050 |  |
| - длина, без предтопочника | 500 | 550 | 800 |  |
| 4. Масса, кг | 70 | 95 | 140 |  |
| 5.Диаметр дымохода, мм | 130 | 150 | 150 |  |
| 6.Присоединительная резьба штуцеров для воды | G«3/4//» | G«3/4//» | G«3/4//» |  |

Выбор модели печи:

Какая модель подойдет в конкретном случае зависит от объема и качества теплоизоляции парилки, объема смежных помещений, требующих отопления, температурно-влажностного режима, желаемого времени прогрева парилки и количества людей, одновременно принимающих банные процедуры.

Модельный ряд печей Прометей рассчитан на самые популярные объемы парных (8–16; 12–30; 35–50) метр. куб.

Варианты комплектации могут быть различными предоставляя самые широкие возможности, такие как:

-встроенный теплообменник для приготовления горячей воды позволяет установить бак для воды в любом удобном месте, на высоте удобной для заполнения.

-съемный наружный теплообменник устанавливаемый на дымовую трубу, также через него можно подключить дополнительно контур отопления для моечного отделения.

-"бак на трубе" - бак для горячей воды конструктивно совмещенный с дымоходом.

Выбор бака для воды:

При выборе объема бака для горячей воды пользуйтесь эмпирическим правилом: 8-10 л на одного человека и 8-10 л для запаривания веника.

Бак обеспечивает нагревание воды до температуры 70-75°С ко времени набора в парилке температуры 90°С и времени запаривания веников.

Печи с дистанционным нагревом воды: (Рис.2.)

Встроенный в печь универсального регистра-теплообменника позволяет разместить бак для нагрева воды в смежном с парной помещении.

Универсальный регистр-теплообменник из нержавеющей стали оборудован двумя штуцерами 3/4 дюйма. Посредством соединительных труб и дренажного крана подключается к выносному баку.

Выносной бак емкостью 60 или 80 литров оборудован двумя штуцерами 3/4 дюйма для подключения к теплообменнику (краны и соединительные трубы в комплект не входят).

Принцип работы:

В процессе горения дров происходит нагрев регистра. Вода, попадая в регистр нагревается и за счет естественного теплообмена начинает циркулировать между регистром и выносным баком.

ВНИМАНИЕ! В процессе эксплуатации печи бак должен быть наполнен водой не менее чем наполовину. При этом заполнение бака производить до начала топки печи.

ВНИМАНИЕ! В качестве связующих элементов между регистром и выносным баком возможно использование только металлических труб.

ВНИМАНИЕ! Максимальное допустимое давление воды в регистре 0,1 МПа. ВНИМАНИЕ! Не допускается провисание трубы, выходящей из верхнего штуцера регистра. Труба должна иметь уклон вверх до самого бака для выхода паровоздушной смеси, образующейся в регистре в процессе нагрева воды.

В зимнее время после окончания работы печи необходимо слить воду из системы через дренажный кран для предотвращения повреждения бака и регистра при замерзании воды

Выбор камней:

В каменку следует закладывать камни, специально для этого предназначенные и продающиеся в специализированных магазинах.

ВНИМАНИЕ! Камни неизвестного происхождения могут содержать в большом количестве вредные химические соединения и радионуклиды, которые делают их непригодными и даже опасными для использования в бане.

Перед закладкой камни следует промыть в проточной воде жесткой щеткой.

Большие камни устанавливаются на дно каменки так, чтобы наиболее плоские поверхности камней максимально плотно прилегали к ее металлическим поверхностям.

Маленькие камни как можно более плотно закладываются между большими камнями.

ВНИМАНИЕ! Запрещено укладывать камни выше верхнего уровня каменки. Они не смогут прогреться до температуры, требуемой для качественного парообразования.

Рис.2  Печь с дистанционным нагревом воды.

Монтаж печи:

Требования пожарной безопасности:

Монтаж должен выполняться в соответствии с требованиями настоящего руководства и СНБ-4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Для обеспечения достаточного уровня противопожарной безопасности необходимо предусмотреть  следующее:

Удобно расположенный огнетушитель класса «А» для тушения небольших очагов возгорания вследствие выпадения из печи горящих угольков.

Отработанный на практике план эвакуации.

План тушения пожара, вызванного котлом:

- Подготовить людей к немедленной эвакуации.

- Закрыть все отверстия подачи воздуха в печь.

В ожидании пожарной команды следите, чтобы огонь или горящий уголь,  искры с дымохода не попали на прилегающие сгораемые материалы.

Расстояния безопасности от печи и дымоходов до возгораемых материалов:

в стороны и назад—500 мм,

вперед—1250 мм,

вверх —1200 мм.

Указанные расстояния безопасности можно уменьшить в четыре раза, используя кирпичную кладку шириной 1/2 кирпича и воздушный зазор 30 мм до используемой сгораемой поверхности. Кладка должна быть выше, чем верхняя поверхность печи на 500 мм.

ВНИМАНИЕ! Запрещено устанавливать печь вплотную к стене. Необходимо обеспечить минимальный воздушный зазор 30 мм между печью и стеной.

Расстояние от топочной дверки до противоположной стены не менее 1250 мм.

Расстояние между верхом печи и незащищенным потолком не менее 1200мм.

При установке печи с удлиненным топочным каналом для топки из смежного помещения, топливный канал должен быть отделен от возгораемых конструкций кирпичной кладкой или специальным защитным экраном на расстояние не менее 260 мм. Рекомендуется зашивать кирпичную кладку металлическим листом с прослойкой из минеральной ваты.

Аппараты должны устанавливаться в помещении, в котором обеспечен достаточный приток воздуха.

Рис.3 Установка печи

Рис.4 Противопожарный переход

Дровяные аппараты считаются печами с накаляющейся поверхностью. В наших  аппаратах температура их поверхности не превышает 350°С, и при их использовании следует соблюдать следующие безопасные расстояния: 1. Минимальное расстояние между вертикальной поверхностью аппарата и любым незащищенным деревянным элементом конструкции, такие как деревянные стены, банные полки и т.д.: 500 мм.

Защита потолка:

Если расстояние между верхней частью  аппарата  и потолком составляет, как минимум, 1200 мм, то специальной защиты для потолка не требуется. Если это расстояние меньше 1200 мм, вы можете выбрать один из методов защиты, Защита потолка должна быть выполнена над поверхностью  аппарата. При переходе через потолочное перекрытие необходимо установить противопожарный переход (см. рис.4).

Основание печи:

Аппарат должен быть установлен на подготовленном основании. Основание должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес печи и также должно предотвратить любое чрезмерное повышение температуры примыкающих к ней конструкционных элементов. Если печь устанавливается не на фундамент, а на деревянный пол,

Пол из горючих и трудногорючих материалов следует защищать от возгорания под топочной дверкой металлическим листом размером 700x500мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи.

При установке  аппарата на деревянный пол то для его изоляции требуется выложить площадку толщиной 1/4 кирпича, в стороны от каменки на 250 мм. Сверху кирпичную кладку закрыть металлическим листом или стяжкой из марочного цементного раствора. Или применить бетонную плиту толщиной не менее 50 мм, покрытую металлическим листом.

Защита пола перед печью.

Безопасные расстояния, названные в пунктах 1-3, не могут применяться к огнеопасному участку пола перед печью. Этот участок должен быть защищен металлическим листом, плотно прилегающим к полу. размером 700x500мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи.

Монтаж  бака производится (см. рис.2) с уклонами,  необходимыми для слива воды, во избежание ее замерзания и с уклоном, необходимым  для обеспечения нормальной циркуляции (150-300мм от верха теплообменника до низа бака).

Монтаж дымохода:

Дымовая труба должна всегда развивать достаточную  тягу и надежно отводить топочные газы в открытый воздух. Для исправного функционирования аппаратов необходимо, чтобы дымовая труба была правильно рассчитана, потому что от ее тяги  зависит сжигание и мощность аппарата. Тяга трубы  непосредственно зависит от ее сечения, высоты и шероховатости внутренней поверхности. Диаметр дымовой трубы не должен быть меньше, чем выход  из аппарата.

Воздухообмен в парилке:

Помещение, в котором монтируется котёл, должно быть оборудовано индивидуальным дымоходом и вентиляцией. Естественная вентиляция должна обеспечивать воздухообмен плюс обеспечивать поступление воздуха, необходимого для  горения.

Эксплуатационные предписания:

Перед введением аппарата в эксплуатацию необходимо  сравнить предлагаемые схемы подключения с реальной.  Убедитесь в герметизации дымоходов, проверьте расстояния от аппарата и дымохода до сгораемых материалов.

Разжигание:

- Откройте дверцу топки. Положите скомканную бумагу и несколько  щепок поверх бумаги. Подожгите и закройте дверцу топки. Никогда не используйте для разжигания или поддержания огня горючих жидкостей (бензин, керосин и др.). Произведите нагрев  аппарата, предварительно открыв все двери для закрепления термостойкого лакокрасочного покрытия.

- Установите необходимую, исходя из теплопотерь, производительность аппарата  методом настройки  открытия заслонки подачи воздуха, при этом можно кратковременно  приоткрывать дверцу для закладки топлива.

Правила эксплуатации печи.

Уход за системой  нагрева воды:

Минимум 1 раз в  6 месяцев, а при нарушении правил по эксплуатации чаще, проводить  чистку внутренней поверхности теплообменника – регистра, а в зимнее время после каждой про топки сливать из него воду.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И НАДЗОР:

При обслуживании аппарата необходимо всегда руководствоваться  инструкцией по обслуживанию и уходу. Действия с аппаратом, которые могли бы создать угрозу для здоровья, недопустимы. Обслуживать аппарат может лицо старше 18 лет, ознакомленное с руководством и  отвечающее требованиям нормативных документов данного государства. Запрещается оставлять детей  без присмотра у работающих аппаратов. При эксплуатации аппаратов, работающих на твердом топливе, запрещено использовать горючие жидкости для растопки, повышать номинальную мощность (чрезмерно топить).  На котле и непосредственно вблизи загрузочной дверцы  и дверцы зольника запрещается оставлять горючие предметы, пепел необходимо ссыпать в негорючие ёмкости с крышкой. Работающий аппарат должен быть под периодическим наблюдением обслуживающего лица. Пользователь может проводить только ремонты, заключающиеся в простой замене поставляемых запасных частей.  Аппарат должен быть всегда вовремя и хорошо вычищен. Загрузочные дверки должны быть надлежащим образом закрыты.

Возможные неисправности и способы их устранения:

| Неисправность | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Аппарат не достиг желаемой мощности | - ошибка в расчете мощности аппарата для объема данного помещения - слабая тяга дымовой трубы -открыта заслонка - не очищено пространство подачи воздуха (забит зольник) | - вопрос проектирования - негерметичное присоединение дымовой трубы - недостаточный диаметр или высота трубы -вычистить -закрыть |

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

- Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца со дня продажи при соблюдении потребителем всех требований настоящего руководства. При условии выполнения монтажных работ специалистами производителя гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи.

- Если в изделии в течение гарантийного срока обнаружится дефект, который возник не по вине пользователя, то изделие будет отремонтировано за счет производителя.

- Гарантийный срок продлевается на период, соответствующий времени, в течение которого изделие находилось на гарантийном ремонте.

- Заявку на проведение гарантийного ремонта Владелец реализует  на предприятии или у сервисной службы.

- Пользователь обязан соблюдать требования, изложенные в настоящем Руководстве. При несоблюдении руководства по эксплуатации, повреждения аппарата вследствие неквалифицированных действий или вследствие сжигания запрещенных видов топлива, гарантия   прекращается, и ремонт аппарата оплачивает Заказчик.

Свидетельство о приемке.

Печь банная «Прометей-____________________ заводской номер_______ изготовлена в полном соответствии с  ТУ РБ 390096375.006-2007.

Печь банная «Прометей» признана годной для работы с указанными в настоящем Руководстве параметрами и средой.

Дата выпуска_____________________

м.п.

Контролёр_____________________

# Наименование торговой организации

# Дата продажи____________________

# Подпись, печать________________

Товар соответствует заявленной цели приобретения. Полная и достоверная информация предоставлена. Подтверждаю получение исправного изделия с условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя____________

Монтаж произвела организация:

Название:____________________________________________________________

Адрес:_______________________________________________________________

Телефон:____________________________________________________________

Ответственное лицо:________________________________________________________________

Дымовая труба:

Размеры:

Диаметр:____________ Высота:____________ Длина: ______________

Кол-во колен:________               Тяга дымовой трубы: _________________

Дата последней ревизии:__________ Температура продуктов горения: ____________

Аппарат подключен с арматурой (краткое описание подключения):

_________________________________________________________________________

Топливо:

Тип: ________________________Влажность_______________

Дата: _____________________________

Печать, подпись монтажника__________________

Подпись заказчика:__________________

Записи о проведении ежегодных ревизий. (Сервисный талон).

| Дата Печать и подпись | Дата Печать и подпись | Дата Печать и подпись | Дата Печать и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

# Сведения о рекламациях.

В случае выхода аппарата из строя в период гарантийного срока эксплуатации необходимо составить акт-рекламацию, в которой указать:

- Наименование и почтовый адрес организации (физ. лица) в которой эксплуатировался аппарат;

- Условия, при которых аппарат вышел из строя;

Прилагаются следующие документы (копии):

- Паспорт аппарата.

- Протокол установки аппарата с отметками и подписями.

- Сервисный талон.

Адрес предприятия-изготовителя:

211413, Республика Беларусь, г. Полоцк, Витебской области

ул. Зыгина, 38, ОДО НПП «Термопасс»

Тел/факс +375 214 41-97-38.

# Text boxes

11

10

3

2

12

7

6

9

8

5

4

1

Примерные схемы подключения